Disques de frein brillants: MEYLE Platinum Disc au revêtement de peinture réticulante sous UV

- La technologie innovante de Wulf Gaertner Autoparts préserve mieux de la corrosion

- Montage confortable et plus rapide: pas besoin de nettoyer le disque avant le montage

- Peinture sans solvant respectant l'environnement pendant la fabrication; réticulante sous UV pour une économie d'énergie

Hambourg, 23 septembre 2014. La société Wulf Gaertner Autoparts AG présente pour la première fois, à l'Automechanika 2014, son disque de frein amélioré, le MEYLE Platinum Disc au revêtement de peinture réticulante sous UV. Grâce à cette technologie moderne de peinture, les disques de frein sont désormais encore mieux préservés de la corrosion. En même temps, ils interpellent par l'aspect brillant durable de leur surface. Puisqu’il n'est plus nécessaire de protéger les MEYLE Platinum Discs par un film huileux, on n’a plus besoin d'enlever l'huile avant le montage. Résultat: les collaborateurs des garages automobiles peuvent monter les disques de frein de manière plus confortable et vraiment plus rapidement. De plus, la vis de fixation, jointe la plupart du temps, économise une étape de travail – celle de la commande – et rend le montage du disque de frein encore plus efficace.

L'amélioration du revêtement MEYLE, dont l'efficacité est avérée, offre aux garages automobiles plusieurs avantages. En plus de la résistance à la corrosion améliorée et, donc, d’une plus longue durée de vie qui satisfait la clientèle, le montage en est facilité puisque le MEYLE Platinum Disc rend deux étapes de travail superflues: il n'est souvent plus nécessaire de passer commande de la vis de fixation adaptée ni de retirer l'huile, procédure gênante et prenant du temps – le disque de frein est directement prêt à être monté. Le MEYLE Platinum Disc amélioré convainc aussi par un procédé de fabrication bien plus respectueux de l'environnement - grâce à la peinture réticulante sous UV qui demande, pour durcir, bien moins d'énergie que d'autres procédés de revêtement: la fabrication de 100 disques de frein par peinture réticulante sous UV économise, par rapport à la production par revêtement en lamelles de zinc, l'équivalent de la consommation d'un réfrigérateur d’un modèle courant pour un ménage de 4 personnes pendant toute une année. De plus, le nouveau revêtement ne contient pas de solvants.

Les disques de frein sont tout particulièrement soumis aux influences de la chaleur, du sel et de l'humidité – il importe d'autant plus que le revêtement soit très résistant. La peinture réticulante sous UV protège le MEYLE Platinum Disc bien mieux contre ces contraintes que les revêtements conventionnels. Comme, en raison de la peinture réticulante sous UV, la poussière de freinage est réduite et que les produits chimiques tels nettoyants de jantes ne peuvent plus décolorer la surface, le disque de frein garde durablement son aspect métallisé brillant. Non seulement elle assure une plus longue durée de vie, mais elle satisfait aussi aux exigences esthétiques des amateurs d'automobiles.

Wulf Gaertner Autoparts passera dans ses stocks successivement au MEYLE Platinum Disc amélioré pour tous les disques de frein. Simultanément, la société offre un soutien pour le montage et le démontage dans une vidéo sur la chaîne «MEYLE TV» de YouTube: Dans la nouvelle série YouTube de la société intitulée «Les mécaniciens MEYLE» les mécaniciens de MEYLE expliquent le montage et le démontage des pièces, fournissent des astuces techniques et des conseils et facilitent le travail quotidien des collaborateurs des garages automobiles. En plus de conseils sur le remplacement des freins, les «Mécaniciens MEYLE» expliquent dans cette série comment mesurer le voile du moyeu et du disque de frein.

Vous trouverez la vidéo sur: http://youtu.be/89Tyh6IZMCc

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et les photos ci-dessous www.meyle.com ou les commander sous forme de fichier.

Pour nous contacter:

- Relations publiques de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tél.: +49 40 416208-17, e-mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tél.: +49 40 67506-519, e-mail: annika.fuchs@meyle.com