# PD-Bremsscheibe der Marke Meyle

Oberflächenbeschichtung schützt vor Korrosion und verleiht lang anhaltend edle Optik – Salzsprühtest vergleicht Rostbildung – Kreuzschliff erleichtert Einfahren – kein Entfetten vor Einbau

Hamburg, 3.12.2010. Auf der AutoZum 2011 stellt die Wulf Gaertner Autoparts AG die Qualität der beschichteten Platinum Disk-Bremsscheibe ihrer Marke Meyle eindrucksvoll unter Beweis. Der Hamburger Hersteller von Ersatzteilen bietet eine spezielle Zinklamellenbeschichtung an, die lange vor Rost schützt. Dies zeigen Ergebnisse des Salzsprühtests, die auf dem Messestand zu sehen sein werden. Auf der Salzburger Messe vom 12. bis 15. Jänner stellt Wulf Gaertner Autoparts auf dem Messestand des österreichischen Vertriebspartners Birner aus. Darüber hinaus ist die Bremsscheibe mit einem Kreuzschliff versehen, der ein schnelles Einfahren sicherstellt. Die Scheibe wird montagefertig geliefert und muss nicht entfettet werden. Die hochwertigen Meyle-PD-Bremsscheiben sind für alle gängigen Fahrzeugmodelle der Premium- und Mittelklasse sowie künftig auch für Kleinwagenmodelle erhältlich.

Die Wulf Gaertner Autoparts hat die PD-Bremsscheibe ihrer Marke Meyle mit einer herkömmlichen Bremsscheibe aus dem Freien Teilemarkt und einer ebenfalls beschichteten OE-Scheibe einem 10-tägigen Vergleichstest unterzogen. Dies simuliert den mehrjährigen Einsatz der Bauteile im Fahrzeug. Auf der Messe AutoZum 2011 werden die Ergebnisse zu sehen sein. Bei dem so genannten Salzsprühtest zur Simulation von Korrosionseinflüssen handelt es sich um ein bewährtes Verfahren nach dem Standard DIN 50021SS. Durchgeführt wurde er im Qualitätslabor bei Wulf Gaertner Autoparts in Hamburg. Gegenüber der herkömmlichen Bremsscheibe, die starke, flächendeckende Rostbildung aufwies, zeigte die Meyle-PD-Bremsscheibe nach 240 Stunden nur leichte Weißrostbildung und vereinzelt Rost an der Fläche und an Bohrungen an der Innenseite. Die beschichtete OE-Bremsscheibe zeigte ebenfalls sehr starke Rostbildung nahe der Bohrungen, zunehmende Rostbildung an den Rändern sowie ebenfalls Weißrostbildung. „Die deutlichen Ergebnisse haben uns bestätigt“, sagt Sven Nielsen, Technischer Leiter der Wulf Gaertner Autoparts AG. „Sie zeigen, wie wichtig eine hochwertige Beschichtung speziell bei Bremsscheiben ist und dass der freie Markt auch bei Bremskomponenten sehr gute Alternativen zu OE anbietet.“

In der Produktgruppe Bremse bietet der Hamburger Hersteller Wulf Gaertner Autoparts ein breites Sortiment qualitätsgeprüfter Bremsscheiben, -beläge und -komponenten seiner Marke Meyle. Im Vergleich zu herkömmlichen Bremsscheiben ist die Meyle-PD-Bremsscheibe mit einer speziell entwickelten Zinklamellenbeschichtung überzogen. Die Oberflächenbeschichtung ist Chrom 6-frei und enthält weder Chromoxide noch weitere Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Nickel oder Quecksilber. Der Kreuzschliff stellt das Einbremsen sicher. Darüber hinaus steht Wulf Gaertner Autoparts mit zusätzlichen Serviceleistungen zur Seite. Dazu zählt eine Anleitung, auf was beim Austausch von Bremsscheibe und Bremsbelägen zu achten ist. Denn gerade beim Einbau der Meyle-PD-Bremsscheibe können sich die Kfz Betriebe einen Arbeitsschritt sparen: Müssen die neuen Bremsscheiben normalerweise vor dem Einbau entfettet werden, gilt dies nicht für die spezielle Oberflächenbeschichtung der Meyle-PD-Bremsscheibe. Sie sind sofort einbaubereit. Zur Kontrolle empfiehlt Wulf Gaertner Autoparts, den Seitenschlag der Bremsscheibe zu messen. Dieser sollte nicht mehr als 0,05mm betragen. Weitere Informationen zu Meyle-Ersatzteilen unter www.meyle.com.

Auf der AutoZum 2011, 12. bis 15. Jänner, befindet sich die Wulf Gaertner Autoparts AG auf dem Messestand der Birner GmbH in Halle 15, Stand 305 im Messezentrum Salzburg.

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter www.meyle.com oder als Datei bestellen. Kontakt:

- Public Relations von Hoyningen-Huene, Katharina Morcom, Tel: +49 40 416208-15, E-Mail: km@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Carolin Salfner, Tel: +49 40 67506-528, E-Mail: carolin.salfner@meyle.com