# Meyle-HD-Spurstangenköpfe jetzt auch für Peugeot und Citroёn

- Wulf Gaertner Autoparts erweitert HD-Sortiment für französische Fahrzeuge

- Vergrößerter Kugelkopf erhöht Lebensdauer deutlich

- Vier Jahre Garantie auf neue Spurstangenköpfe für Peugeot und Citroёn

Hamburg, 30. Oktober 2013. Die Wulf Gaertner Autoparts AG baut ihr Meyle-HD-Sortiment für französische Fahrzeuge deutlich aus. Da der Spurstangenkopf in vielen Peugeot- und Citroёn-Modellen schnell verschleißt, haben die Ingenieure des Hamburger Herstellers dieses Bauteil jetzt neu ausgelegt und den Durchmesser des Kugelkopfes vergrößert. Die dadurch verringerte Flächenpressung und der Einsatz von hochwertigen, verschleißarmen Materialien führen zu einer deutlich höheren Lebensdauer. Die Fahrer eines Peugeot oder Citroёn müssen dadurch nicht nur seltener zur Reparatur in die Werkstatt, sondern erhalten von Wulf Gaertner Autoparts eine Garantie von vier Jahren auf die Meyle-HD-Spurstangenköpfe.

Peugeot- und Citroёn-Fahrern fallen immer wieder Geräusche und Spiel in der Lenkung auf. Meist ist der Grund für eine erschwerte Steuerung des Fahrzeuges ein frühzeitiges Ausschlagen des Spurstangenkopfes. Denn dieses Bauteil ist ständig hohen Belastungen ausgesetzt, einerseits wirken große radiale Kräfte beim Lenken im Stillstand, andererseits können auch immer schlechter werdende Straßen eine Ursache für einen frühzeitigen Verschleiß sein.

Um die Lebensdauer der Spurstangenköpfe zu verlängern, hat Wulf Gaertner Autoparts die HD-Spurstangenköpfe mit den Artikelnummern 11-16 020 5703 HD, 40-16 020 5724 HD und 40-16 020 5723 HD für Peugeot und Citroёn entwickelt. Diese technisch verbesserten Teile weisen einen Kugeldurchmesser auf, der im Vergleich zum Original um drei Millimeter von 22 mm auf 25 mm vergrößert wurde. Die um ca. 25 Prozent größere Oberfläche verteilt die auf die Kugel wirkenden Kräfte großflächiger und reduziert damit die Flächenpressung auf den Kunststoffsitz des Kugelgelenkes.

Das Gelenk wird aus ausgewählten Materialien hergestellt, die tribologisch exakt aufeinander abgestimmt sind. Dadurch wird die Reibung weiter reduziert und eine ideale Werkstoffpaarung eingestellt. Das eingesetzte Hightech-Fett mit verschleißmindernden Schmierstoffen beugt zusätzlich der Korrosion im Teil vor.

Die Summe dieser einzelnen Verbesserungen führt dazu, dass der Meyle-HD-Spurstangenkopf länger hält als die Originalersatzteile. Wie auf alle HD-Teile gibt Wulf Gaertner Autoparts auch auf dieses Bauteil eine Garantie von vier Jahren.

Kontakt:

- Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, Tel: +49 40 67506-7453, E-Mail: anja.volkers@meyle.com