# Nouvelles rotules de barres d’accouplement pour modèles Dacia

- Pièces de suspension optimisées pour Dacia Logan et Sandero

- Utilisation d’une graisse haute performance spécialement conçue pour les pièces MEYLE contre l’effet stick-slip

- Quatre ans de garantie grâce à une plus longue durée de vie

Hambourg, le 21 juillet 2015. Les garages automobiles indépendants peuvent désormais offrir une garantie de quatre ans sur une autre pièce de rechange : la société Wulf Gaertner Autoparts AG offre, dès à présent, sous sa marque MEYLE-HD, une rotule de barre d’accouplement optimisée pour les modèles Dacia Logan et Sandero. En raison des grandes sollicitations, ces pièces tombent souvent en panne. La version de plus longue durée permet de convaincre les clients d’effectuer une réparation de haute qualité.

Les rotules de barres d’accouplement sont sans cesse soumises à d’importantes sollicitations : d’une part, les forces radiales opèrent quand on agit sur la direction à l’arrêt ; d’autre part, les chaussées défoncées peuvent être la cause d’une usure prématurée. Les bruits des pièces et le jeu dans la direction attirent alors l’attention. Sur les nouvelles rotules de barres d’accouplement MEYLE-HD pour Dacia, la sphère est plus grande que sur les pièces de rechange courantes, de ce fait, les forces agissant sont mieux réparties. La compression de surface diminue sur l’enveloppe en plastique de la rotule.

En outre, la graisse spécialement conçue pour MEYLE est parfaitement adaptée aux matériaux utilisés dans la rotule : l’acier, le plastique et le caoutchouc. La graisse a été mise au point en coopération avec un spécialiste des lubrifiants haute performance pour éviter les couples de décollement et l’effet stick-slip. Elle agit comme un film lubrifiant permanent entre la partie sphérique et l’enveloppe et permet des mouvements réguliers dans la rotule dans toutes les conditions.

Le résultat de l’ensemble des améliorations, par rapport à la pièce d’origine est une durée de vie plus longue. Les nouvelles rotules de barres d’accouplement MEYLE-HD pour modèles Logan et Sandero de Dacia portent les numéros MEYLE 16-16 020 0011/HD et 16-16 020 0012/HD. Le constructeur hambourgeois offre quatre ans de garantie sur les rotules de barres d’accouplement comme sur toutes les pièces MEYLE-HD.

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et les photos ci-dessous www.meyle.com ou les commander sous forme de fichier.

Pour nous contacter:

- Relations publiques de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tél.: +49 40 416208-17, E-mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tél.: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

L‘entreprise

La société Wulf Gaertner Autoparts développe, produit et commercialise sous les marques MEYLE et MEYLE-HD des pièces de rechange haut de gamme et de qualité contrôlée pour véhicules légers, utilitaires et poids lourds pour le marché indépendant des pièces de rechange. Avec une gamme globale actuelle de plus de 18.500 articles, le constructeur hambourgeois couvre pratiquement toutes les demandes courantes. Les ingénieurs de la société utilisent de nombreuses idées pour améliorer les process au garage automobile par des produits et des services bien pensés. Ils ont ainsi, à l’heure actuelle, développé 750 pièces pour des milliers de modèles de véhicules différents et les ont optimalisées du point de vue technique, par rapport à la qualité de première monte. Ces produits MEYLE-HD sont particulièrement durables et performants. (Pour cette caractéristique distinctive des pièces améliorées techniquement, l´entreprise donne une garantie de quatre ans sur les pièces MEYLE-HD.)

La société Wulf Gaertner Autoparts a été fondée en 1958 et elle a son siège principal à Hambourg, Allemagne. Elle est active dans 120 pays. La société dispose de filiales et de sites de production dans le monde entier, en plus du centre logistique hautement moderne à Hambourg.