# Новые наконечники поперечной рулевой тяги MEYLE-HD для автомобилей Dacia

- Улучшенные детали ходовой части для Dacia Logan и Sandero

- Применение новой, разработанной специально для запчастей MEYLE, высокоэффективной смазки, притиводействующей скачкообразному трению

Гамбург, 21 июля 2015 г. Компания Wulf Gaertner Autoparts AG под своей торговой маркой MEYLE-HD предлагает улучшенный наконечник рулевой тяги для моделей Dacia Logan и Sandero. Более долговечная модификация – это высококачественный ремонт и довольные клиенты.

Наконечники рулевой тяги постоянно подвергаются высоким нагрузкам: С одной стороны, действуют большие радиальные силы при работе руля в неподвижном состоянии; с другой стороны, плохое состояние дорог может стать причиной преждевременного износа. Тогда заметны шумы и зазор в рулевом управлении. В новых наконечниках рулевой тяги MEYLE-HD для автомобилей Dacia шаровая головка больше, чем в обычных запчастях, благодаря чему лучше распределяются сили, действующие на шарнир. Это уменьшает контактное давление на пластиковый вкладыш шарового шарнира.

Кроме того, специально разработанная смазка MEYLE оптимальна для применяемых в шарнире материалов - стали, пластика и резины. Смазка была разработана совместно с экспертом по высокоэффективным смазочным материалам; она уменьшает скачкообразное трение и трение начального пускового момента. Она, кроме прочего, сохраняет постоянную смазочную пленку между шаровым болтом и пластиковым вкладышем, а также обеспечивает плавные движения в шаровом шарнире при любых условиях.

Вместе взятые, эти улучшения значительно повышают ресурс запчасти. Новые наконечники рулевой тяги MEYLE-HD для моделей Dacia Logan и Sandero есть в наличии под арт. MEYLE 16-16 020 0011/HD и 16-16 020 0012/HD.

Тексты и фотографии можно скачать на сайте www.meyle.com или заказать их в виде файлов. Контакт:

- Media Service Agency, Быкова Таисия, тел.: +7 (495) 638 08 91, e-mail: info@mediaservice-agency.ru

- Wulf Gaertner Autoparts AG Анника Фукс, тел.: +49 40 67506-519, email: annika.fuchs@meyle.com

О компании Wulf Gaertner Autoparts AG

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG разрабатывает, производит и поставляет на независимый рынок послепродажного обслуживания сертифицированные запасные части высочайшего качества для легковых, грузопассажирских и грузовых автомобилей под брендами MEYLE и MEYLE-HD. В настоящее время ассортимент продукции включает более 18 500 позиций, покрывающих практически все потребности рынка. Большое внимание специалисты компании уделяют продуктам и услугам, способным повысить эффективность рабочих процессов станций технического обслуживания. Инженеры MEYLE разработали порядка 750 деталей для большого количества моделей автомобилей и усовершенствовали их по сравнению с оригинальными компонентами. Вся продукция MEYLE-HD отличается повышенной надежностью и продолжительным сроком службы, что подтверждается двухлетней гарантией.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG, штаб-квартира которой расположена в г. Гамбурге (Германия), была основана в 1958 году. Компания работает в 120 странах. Помимо ультрасовременного логистического центра в Гамбурге, компания также владеет филиалами и производственными площадками по всему миру.