Meyle- und Meyle-HD-Wasserpumpen: Technisch einen Schritt voraus mit SiC/SiC-Gleitringdichtung

- Ergänzend zur jeweiligen Garantiezeit: Mindestlaufleistungsgarantie über 100.000 Meilen

- Meyle-Technik-Wissen: Viele Vorteile der SiC/SiC-Technologie

Hamburg, 12. April 2016. Meyle- und Meyle-HD-Wasserpumpen mit Gleitringdichtungen auf Siliciumcarbid-Basis bieten gegenüber herkömmlichen Standards nicht nur eine bessere Qualität, sondern auch einen verbesserten Garantieschutz: Auf alle Wasserpumpen des Hamburger Herstellers gibt es – ergänzend zur jeweiligen Garantiezeit – eine Mindestlaufleistungsgarantie über 100.000 Meilen (160.934 Kilometer). Sie gilt völlig unabhängig von den für MEYLE-HD-Teile üblichen vier Jahren Garantie und bezieht sich ausschließlich auf die Laufleistung. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie hier. Möglich wird der erweiterte Garantieschutz durch die vielen Vorteile der von den Meyle-Ingenieuren genutzten SiC/SiC-Gleitringdichtungen.

Eine defekte Wasserpumpe kann schnell großen Schaden im Motor anrichten. Die Ursache liegt dabei häufig in einer undichten Gleitringdichtung, weshalb gerade hier Qualität eine wichtige Rolle spielt. Meyle- und Meyle-HD-Wasserpumpen liegen mit der SiC/SiC-Gleitringdichtung weit über dem herkömmlichen Qualitätsstandard im Freien Teilemarkt. Auch führende Fahrzeughersteller setzen auf den Dichtungstyp, der in einem Großteil aller verkauften Meyle-Wasserpumpen zum Einsatz kommt. Ein extrem geringer Dichtspalt sowie das verwendete hochwertige Siliciumcarbid – ein besonders hartes Material – schützen die Wasserpumpe besser vor Verschleiß und Verunreinigungen. Auch kleinste Partikel werden sofort zerrieben. Eine Einlaufphase ist nicht erforderlich – die Wasserpumpe ist nach dem Einbau vom ersten Moment an optimal abgedichtet.

Im Vergleich zu der sonst im Aftermarkt allgemein üblich verwendeten Hartkohle in Gleitringdichtungen bietet Siliciumcarbid zudem eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass durch die SiC/SiC-Gleitpaarung auch das Risiko von Wärmespannungsrissen vermieden wird. Eine höhere Lebensdauer ist die Folge.

Meyle-Technik-Wissen: Vorteile der Meyle-SiC/SiC-Gleitringdichtung im Überblick:

|  | Al2O3/HC Aluminiumoxid/ Kohlenstoffgraphit (Hartkohle) | SiC/HC Siliciumcarbid/ Kohlenstoffgraphit (Hartkohle) | Meyle-SiC/SiC Siliciumcarbid/ Siliciumcarbid |
| --- | --- | --- | --- |
| Haltbarkeit | o |  |  |
| Dichtigkeit | o |  |  |
| Wärmeleitfähigkeit | x | o |  |
| Belagbildung (Ursache für Leckagen) | x | o |  |
| Geringe Gleitreibungsmomente |  |  |  |
| Geräuschentwicklung | o |  |  |
| Einschleifen/ kurze Einlaufphase | x | o |  |

Legende: = sehr gut, = gut, o = befriedigend, x = unzureichend

Weitere Informationen zu den Meyle- und Meyle-HD-Wasserpumpen finden Sie in Form von Videos auf dem YouTube-Kanal „MEYLE TV“ oder unter folgendem Link: http://www.meyle.com/de/wapu.html.

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter www.meyle.com oder als Datei bestellen.

Kontakt:

- Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

Über das Unternehmen

Unter den Marken Meyle und Meyle-HD entwickelt, produziert und vertreibt die Wulf Gaertner Autoparts AG hochwertige und qualitätsgeprüfte Ersatzteile für PKW, Transporter und NKW für den Freien Teilemarkt. Mit einem Gesamtsortiment von derzeit mehr als 21.000 Artikeln deckt der Hamburger Hersteller nahezu jede gängige Anforderung ab. Viele Ideen verwenden die Ingenieure des Unternehmens darauf, mit intelligenten Produkten und Serviceleistungen die Abläufe in der Werkstatt zu verbessern. So haben sie bis heute rund 750 Teile für tausende verschiedene Fahrzeugmodelle weiterentwickelt und gegenüber der Erstausrüsterqualität technisch optimiert. Diese Meyle-HD-Produkte sind besonders belastbar und langlebig. Auf das Alleinstellungsmerkmal der technisch verbesserten Meyle-HD-Teile gibt es eine vierjährige Garantie.

Die Wulf Gaertner Autoparts AG wurde 1958 gegründet und hat ihren Stammsitz in Hamburg. Das Unternehmen ist in 120 Ländern aktiv. Neben dem hochmodernen Logistikzentrum in Hamburg verfügt das Unternehmen über Tochtergesellschaften und Produktionsstandorte weltweit.