Nuevos casquillos de brazo de suspensión  MEYLE-HD 
para Ford y Volvo

- Soporte de caucho macizo evita reparaciones repetidas – Clientes satisfechos gracias a la mayor duración de las piezas MEYLE-HD

- Los costes del taller disminuyen gracias a la posibilidad de sustituir casquillos sueltos

Hamburgo, 20 de mayo de 2014. Los casquillos MEYLE-HD, de caucho macizo, duran más que las piezas originales y satisfacen al mismo tiempo todas las exigencias de seguridad y confort. Cada vez son más los talleres independientes que los emplean para evitarles a sus clientes reparaciones repetidas. A partir de ahora se entregarán casquillos para mas modelos de Ford y Volvo: Wulf Gaertner Autoparts AG ofrece casquillos de brazo de suspensión en calidad MEYLE-HD para los modelos Ford C-Max I, Focus C-Max y Focus II, Ford Kuga, así como para los modelos Volvo C70 II, S40 II / V50. Los ingenieros del fabricante hamburgués ha sustituido en las nuevas piezas el casquillo hidráulico por un casquillo de caucho macizo. Como esto prolonga la vida útil del brazo de suspensión en comparación con la variante original, el propietario de un automóvil tiene cuatro años de garantía.

Las cifras de matriculación muestran que Ford y Volvo son marcas muy apreciadas por los automovilistas. Para que esto siga siendo así, Wulf Gaertner Autoparts ha ampliado ahora su programa de brazos de suspensión con casquillos de goma maciza para los modelos Ford C-Max I, Focus C-Max y Focus II, Ford Kuga, así como para los modelos Volvo C70 II, S40 II / V50 con nuevas piezas Meyle-HD. Con ellas, los talleres independientes pueden reparar cada vez más modelos utilizando casquillos de caucho macizo. „A diferencia de los soportes hidráulicos originales, son exclusivamente de acero y caucho natural, de alto valor, y no requieren líquido alguno“, explica Sven Nielsen, Director Técnico de Wulf Gaertner Autoparts. „Como los casquillos influyen mucho en el confort de marcha, muchas piezas originales están equipadas con casquillos hidráulicos relativamente blandos. Esto acorta empero la vida útil, porque pueden dañarse ligeramente y sufrir así una falta de estanqueidad al ser sometidos a grandes esfuerzos que se presentan por ejemplo en baches o al frenar bruscamente con frecuencia“, así Sven Nielsen. Cuando un casquillo pierde líquido hidráulico, la característica de amortiguación cambia, y eso influye a su vez en la conducción de las ruedas, pudiendo tener muchas consecuencias: entre otras cosas un comportamiento de marcha inestable, vibraciones de los frenos y un confort de marcha reducido. En un caso semejante, el conductor debe reaccionar rápidamente.

Como el nuevo casquillo MEYLE-HD no requiere líquido alguno, ya no puede fallar por una falta de estanqueidad. Pero pueden producirse daños si no se lo monta correctamente: „Si se monta los casquillos en una posición sin carga, se pueden originar fisuras y desprendimientos en las uniones de caucho-metal“, explica Sven Nielsen. „Esto se debe a que los soportes de goma pueden ser sometidos a carga sólo hasta un ángulo de torsión predefinido.“ Para montar los soportes de goma maciza bajo carga, la mejor solución es primero colocar los ejes del vehículo en una posición que corresponda a la posición normal del vehículo parado sobre suelo firme. Sólo entonces y no antes se deben apretar definitivamente los soportes de caucho macizo. „Se deben sustituir todos los casquillos de un eje, porque sino influirán negativamente en la dinámica de marcha“, aconseja Sven Nielsen.

„Con estas nuevas aplicaciones, los talleres independientes disponen de una solución adecuada para una cantidad mayor de modelos populares”, justifica Nielsen el rediseño de los casquillos para Ford y Volvo (No. MEYLE: 716 050 0031/32HD, 716 050 0035/0036HD, 716 050 0052/0053HD). Además, el casquillo MEYLE-HD (No. MEYLE: 714 610 0009/HD) para brazo de suspensión puede ser sustituido suelto – un daño del casquillo no siempre significa que haya que sustituir el brazo de suspensión completo. Con el casquillo MEYLE-HD, Wulf Gaertner Autoparts amplía su gama de piezas sueltas que en versión original no pueden ser adquiridas por separado. Los talleres independientes están así en condiciones de ofrecer al cliente una reparación más económica y rápida, con lo que el taller se gana al cliente gracias a un mejor servicio.

Para más información, por favor póngase en contacto con MEYCAR, tel. +34 91 846 72 56, e-mail contact@meycar.es, www.meycar.es

Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página www.meyle.com o pedirlos como fichero.

Contacto:

- Relaciones Públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17; correo electrónico: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, tel: +49 40 67506-7453; correo electrónico: anja.volkers@meyle.com